SG-4055型精密数控三孔三温水浴锅

产品介绍：

SG-4055型精密数控三孔三温水浴锅可用于基因扩增实验，医疗卫生、医学院校和科研单位同时作多至三种不同温度的恒温和辅助加热。采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，属于精密仪器产品。

产品特点： 
1、设有三组独立的水槽和相应的控温装置。
2、数显分辨率0.1℃,自控。
3.采用具有控温保护，高精度微机控温仪，控温精确、可靠；工作温度任意设定，并具有跟踪报警功能。超温，低温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

4、工作室水箱选材优质不锈钢，精密机械加工工艺制造，有优越的耐高温和抗腐蚀性能。
5、控温精度高、温度精确度达到±0.2℃。数字显示、自动控温。

6、热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好
7、操作简便、使用安全。

技术参数：
1、电源电压： 220V,50HZ 
2、控温范围 ：室温＋5℃～99℃ 
3、温度波动： ＋/-0.2℃ 
4、工作室尺寸(mm)： 152×123×110×3 
5、外型尺寸(mm) ：490×240×290 
6、消耗功率： 800W

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-4055 型精密数控三孔三温水浴锅 | 工作尺寸(mm)：152×123×110×3 | 工作室：三孔独立控制 | 3380.00 | 2800.00 | 现货 |