SG-3021系列脱色摇床

产品介绍

该产品是我公司与中科院有关科研单位联合研制的最新摇床，该仪器广泛应用于各种凝胶的染色、脱色、凝胶的固定，考乌斯蓝染色和脱色时的晃动，硝酸银染色时的固定、染色、显影。放射自显影实验中X光底片的显影、定影。电泳转移后纤维素滤膜的进一步处理。抗原-抗体的反应和染色、分子杂交。细胞培养等以及其它需要在溶液中晃动的实验均可选用该仪器。

是同类产品中技术先进和质量可靠的产品，运行平稳，噪音小，振荡速度可无级调节，调节范围宽，可配多种烧瓶，满足不同客户需要，是生化、生物工程、教学、微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备。

无级调速，质量可靠、性能稳定、无噪音、 不锈钢工作台，外型美观且可放入低温及恒温箱中使用。

一、脱色摇床使用方法：

将脱色摇床放在平稳的工作界面上，轻轻向下压迫，仪器底部有四只吸盘会自动吸住台面。若移动仪器工作位置，须逐个拔起吸盘，方可移动。直接电源220V 50Hz，将电源开关置于"NO"位置，指示灯亮。调节"速度调节"旋扭，选定合适的晃动频率即可工作。工作平面可承担两公斤左右重量进行正常实验。实验结束后拔下插头，以保证安全。

二、脱色摇床应存放于干燥、通风、无腐蚀气体的地方。工作台面上面不要堆放重物。实验溶液溢出后立即擦干。

技术参数:

| 型号 | 工作方式 | 工作频率 | 功率 | 工作电源 | 工作面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-3021A | 水平 | 20-80次/分 | 50W | 220V50HZ | 280*220 |
| SG-3021B | 摇摆 | 20-80次/分 | 40W | 220V50HZ | 280*220 |

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-3021A型脱色摇床 | 工作频率20-80次/分；功率50W | 工作方式：水平 | 1860.00 | 1530.00 | 现货 |
| SG-3021B型脱色摇床 | 工作频率20-80次/分；功率40W | 工作方式：摇摆 | 1480.00 | 1170.00 | 现货 |