SG-3025型   回旋式振荡器

产品介绍：
SG-3025型回旋式振荡器是根据广大用户的意见，由我公司技术人员精心设计的新产品。广泛用于各大专院校，环保，科研，卫生，防疫，石油，化工等单位的实验室，它具有外形大方，容量大，噪音低，重量轻，体积小等特点，速度可调，并带有定时装置，是化验室工作人员理想必备的工具。SG-3025S型更具有数显测速功能，方便用户精确掌控振荡速度，控制实验条件，满足用户进行精密实验的需求。

产品特点：
一：使用方法
1:首先将需振荡的容器（瓶）放入振荡盘弹簧中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。
2:察看定时旋钮，旋在ON（常开）位置或您所需指定的时间位置。
3:将调速旋钮逆时钟旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时钟旋至您所需的速度。
二：注意事项
1：本机采用三眼安全插座，使用时一定要接妥地线。
2：工作时，应将本机放置在平整坚固的台面上，以防振动。
3：夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用，特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。
4：本机使用完毕后应关闭电源，置于干燥通风处，并保持其清洁。

技术参数：

工作方式：水平回旋

震荡频率 (rpm)：0-300

震荡幅度(mm)：20

定时范围 (min)：0-120

工作负载 （kg）：20

整机功率(w)：80

工作尺寸(cm) 长×宽：43×35

外形尺寸(cm) 长×高×宽：45×36×20

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-3025型回旋式振荡器 | 震荡频率 (rpm)：0-300；震荡幅度(mm)：20 | 定时范围 (min)：0-120 | 2100.00 | 1750.00 | 现货 |
| SG-3025S型回旋式振荡器 | 震荡频率 (rpm)：0-300；震荡幅度(mm)：20 | 速度数显；定时范围 (min)：0-120 | 2580.00 | 2050.00 | 现货 |