SG-8016系列水浴恒温振荡器

产品介绍：

水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。

产品特点：

1：温控精确数字显示。

2：振荡时有小浪花，但无浪花飞溅。

3：设有机械定时。

4：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。

5：无级调速，运转平稳，操作简便安全。

6：内腔采用优质不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

7：带S的型号为数显测速机型，方便用户精确掌控实验条件，满足用户进行精密实验的需求。

技术参数：

| 型号 | SG-8016A（S）(往复)水浴恒温振荡器 | SG-8016B（S）（回旋）水浴恒温振荡器 | SG-8016C（S）（往复、回旋） 双功能水浴恒温振荡器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| 加热功率 | 1800w | 1800w | 1800w |
| 定时范围 | 0~120分或常开 | 0~120分或常开 | 0~120分或常开 |
| 振荡频率 | 起动—300r/min,无极可调 | 起动—300r/min,无极可调 | 起动—300r/min,无极可调 |
| 振荡幅度 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 恒温范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
| 振荡方法 | 往复 | 回旋 | 往复、回旋双功能 |
| 温控精度 | +0.1℃ | +0.1℃ | +0.1℃ |
| 数显参数 | 温度数显；SG-8016AS具有温度、往复振荡速度数显模式 | 温度数显；SG-8016BS具有温度、回旋振荡速度数显模式 | 温度数显；SG-8016CS具有温度、回旋/往复振荡速度数显模式 |
| 装瓶量 | ￠16×200、100ml×15、200ml×9 | ￠16×200、100ml×15、200ml×9 | ￠16×200、100ml×15、200ml×9 |
| 水箱尺寸 | 490×390×170 | 490×390×170 | 490×390×170 |
| 外形尺寸 | 700×550×490 | 700×550×490 | 700×550×490 |

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-8016A型 (往复)数显水浴恒温振荡器 | 定时范围： 0~120分、恒温范围：室温—100℃ | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法： 往复 | 6400.00 | 5300.00 | 现货 |
| SG-8016AS型 (往复)数显水浴恒温振荡器 | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法： 往复 | 温度、往复振荡速度数显模式 | 6720.00 | 5600.00 | 现货 |
| SG-8016B型 (回旋)数显水浴恒温振荡器 | 定时范围： 0~120分、恒温范围：室温—100℃ | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法：回旋 | 6400.00 | 5300.00 | 现货 |
| SG-8016BS型 (回旋)数显水浴恒温振荡器 | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法：回旋 | 温度、回旋振荡速度数显模式 | 6720.00 | 5600.00 | 现货 |
| SG-8016C型 双功能数显水浴恒温振荡器 | 定时范围： 0~120分、恒温范围：室温—100℃ | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法：往复、回旋 | 8000.00 | 6600.00 | 现货 |
| SG-8016CS型 双功能数显水浴恒温振荡器 | 水箱尺寸：490×390×170、振荡方法：往复、回旋 | 温度、回旋/往复振荡速度数显模式 | 8650.00 | 7200.00 | 现货 |